Załącznik Nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE CIĄGNIKA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA |
| 1 | Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną , fabrycznie nowy , rok produkcji nie starszy niż 2012 – szt.1. |  | Podać markę, model i rok produkcji |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |
|  | Instalacja hamulcowa pneumatyczna z rozdzielaczem , jedno i dwuprzewodowa |  |  |
|  | Instalacja do hamulców przyczepy |  |  |
| 2 | SILNIK |  |  |
|  | 6 cylindrów |  |  |
|  | Pojemność 6,7 dm3 |  | Podać pojemność silnika |
|  | System wtrysku : Common Rail |  |  |
|  | Paliwo – zatwierdzona mieszanka Biodiesel : B20 |  |  |
|  | Moc znamionowa (ECE R120): 93kW/127 KM z Power Booster (ECE R120) : 112 kW/152 KM |  | Podać moc silnika |
|  | Moc maksymalna ( ECE R120) : 101 kW/138KM z Power Booster (ECE R120) : 120 kW/163 KM |  | Podać moc silnika |
|  | Maksymalny moment obrotowy : 593 Nm przy 1400 obr/min |  | Podać moment obrotowy ( w Nm) |
|  | Przyrost momentu obrotowego : 47% |  |  |
|  | Zbiornik paliwa 250 l |  |  |
|  | Wymiana filtra i oleju silnika co 600 h |  |  |
| 3 | NAPĘD |  |  |
|  | Semi Power Shift – półautomatyczna |  |  |
|  | 4 biegi zmieniane pod obciążeniem |  |  |
|  | Liczba przełożeń /z biegami pełzającymi ( do przodu x wstecz) :17x16 ( 40 km/h ECO) |  |  |
|  | Sterowanie elektrohydrauliczne |  |  |
| 4 | NAPĘD WOM |  |  |
|  | Sprzęgło wielotarczowe : niezależne |  |  |
|  | Automatyczny |  |  |
|  | Obroty 540/750/1000 na minutę |  |  |
|  | Selekcja prędkości z kabiny |  |  |
| 5 | PRZEDNIA OŚ |  |  |
|  | Oś amortyzowana z napędem 4 WD |  |  |
|  | Samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego |  |  |
|  | Zwolnice planetarne |  |  |
|  | Kąt skrętu – 55o |  |  |
|  | Regulacja rozstawu kół 1407 – 2108 mm |  |  |
| 6 | TYLNA OŚ |  |  |
|  | Blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie |  |  |
|  | Hamulce samoczynną regulacją, tarcze w kąpieli olejowej, działającej na wały mechanizmu różnicowego |  |  |
|  | Hamulec ręczny wielotarczowy – tarcze w kąpieli olejowej działające na wał stożkowych kół zębatych mniejszych |  |  |
|  | Regulacja rozstawu kół 1426 – 2026 mm |  |  |
| 7 | HYDRAULIKA |  |  |
|  | Układ hydrauliczny zamknięty |  |  |
|  | Wydatek pompy hydraulicznej: min. 113 l/min |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie : 190 bar |  |  |
|  | 4 rozdzielacze mechaniczne – gr.601 |  |  |
|  | Układ elektronicznej regulacji zagłębienia narzędzi EDC |  |  |
|  | Powrót bezciśnieniowy |  |  |
| 8 | TUZ |  | Przystosowany do pracy z maszynami komunalnymi |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |  |
|  | Szybkosprzęgi |  |  |
|  | Autostabilizatory |  |  |
|  | 2 dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym : średnica 90 mm |  |  |
|  | Minimalny udźwig: 7000 kg |  |  |
|  | Zewnętrzne sterowanie TUZ i WOM na błotniku |  |  |
| 9 | KABINA |  |  |
|  | Wyciszona, komfortowa |  |  |
|  | Amortyzowana z szyberdachem |  |  |
|  | Klimatyzacja |  |  |
|  | Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby |  |  |
|  | Zasłona p/słoneczna tylnej szyby |  |  |
|  | 8 świateł roboczych |  |  |
|  | Fotel z amortyzacja pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa |  |  |
|  | Siedzisko dla instruktora z pasem bezpieczeństwa |  |  |
|  | Radio z odtwarzaczem MP3 i interfejsem Bluetooh (zestaw głośnomówiący) |  |  |
|  | Hałas – 71 dB |  |  |
| 10 | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Pneumatyczny system sterowania hamulcami przyczep |  |  |
|  | Instrukcja – drukowana - w języku polskim |  |  |
|  | Regulowany zaczep transportowy |  |  |
|  | Dolny zaczep rolniczy |  |  |
|  | Kierunkowskazy samowyłączające |  |  |
|  | Belka wielootworowa |  |  |
|  | Akumulator 132 Ah |  |  |
|  | Ogrzewacz powietrza wlotowego |  |  |
|  | Błotniki kół przednich |  |  |
|  | Tylne błotniki pełne z poszerzeniem |  |  |
|  | Elektryczny odłącznik „masy” |  |  |
|  | Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy |  |  |
|  | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu. |  |  |
|  | Licznik motogodzin. |  |  |
|  | Trójkąt. |  |  |
|  | Apteczka. |  |  |
|  | Gaśnica |  |  |
|  | Opony radialne (Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.) |  |  |
|  | Certyfikat CE, świadectwo homologacji. |  |  |
| 11 | WYMIARY I MASA |  |  |
|  | Minimalna masa pojazdu od 4890 kg |  | Podać masę (w kg) |
|  | Długość całkowita od wspornika przedniego do tylnego układu zawieszenia narzędzia : od 4890 mm do 5122 mm |  | Podać długość (w mm) |
|  | Szerokość minimalna : 2280 mm |  | Podać szerokość (w mm) |
| 12 | SERWIS |  |  |
|  | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę pogwarancyjną oddalony od miejsca garażowania ciągnika (siedziba ZUK w Miękini) maksymalnie do 60 km: |  | Podać adres(y) punktu(ów) serwisowych |
|  | Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli minimum 36 Podać adres (y) punktu (ów) serwisowych** miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin,) w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia ciągnika do serwisu – koszt dostarczenia do autoryzowanego punktu, serwisowego pokrywa Wykonawca |  | Podać długość okresu gwarancji |
|  | Gwarantowane szkolenie operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego. |  |  |
|  | Koszt każdorazowego przeglądu gwarancyjnego nie może przekroczyć kwoty 1800 zł netto (do kosztów przeglądu zaliczyć należy koszty dojazdu, serwisu oraz materiałów eksploatacyjnych) |  | Podać koszt poszczególnych przeglądów gwarancyjnych |

Podać długość gwarancji**

Podać koszt poszczególnych przeglądów gwarancyjnych**

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę III poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę IV w zaznaczonych polach, zgodnie z zamieszczonymi

w nich opisach.