Załącznik Nr 7do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE MASZYN KOMUNALNYCH | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY TECHNICZNE MASZYN |
| 1 | KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA TYLNA ( KWT 650 lub równoważna o parametrach takich samych lub wyższych) |  | podać nazwę producenta ,typ, rok produkcji |
|  | Napęd z WOM : 540 obr./min |  |  |
|  | Zasięg pracy ramienia : 6,5 m |  |  |
|  | Sterowanie: linkowe - pulpit |  |  |
|  | Szerokość transportowa : 230 cm |  |  |
|  | Pojemność zbiornika oleju : min. 150 l |  |  |
|  | Moc pompy : 33 kW |  |  |
|  | Wydajność pompy : 102 l/min. |  |  |
|  | Masa własna : 980 kg |  |  |
|  | Kolor malowania : pomarańcz – RAL 2011 |  |  |
|  | Siłowniki : hydrauliczne |  |  |
|  | Bezpiecznik hydrauliczny |  |  |
|  | Chłodnica z filtrami oleju |  |  |
|  | Wysuwana teleskopowo druga część ramienia |  |  |
|  | Rygiel hydrauliczny |  |  |
| 2 | GŁOWICA KOSZĄCA ( KW 125 lub równoważna o parametrach takich samych lub wyższych) |  | podać nazwę producenta ,typ, rok produkcji |
|  | Szerokość robocza: 1,25 m |  |  |
|  | Możliwość rozdrabniania ściętych gałęzi, ścinania chwastów, zarośli i trawy. |  |  |
|  | Kolor malowania : pomarańcz – RAL 2011 |  |  |
| 3 | PRZYCINARKA NOZYCOWA DO ZAROŚLI I GAŁĘZI ( PG 150 lub równoważna o parametrach takich samych lub wyższych) |  | podać nazwę producenta ,typ, rok produkcji |
|  | Szerokość pracy : 1,50 m |  |  |
|  | Maksymalna średnica ścinanych gałęzi: |  |  |
|  | Kolor malowania : pomarańcz – RAL 2011 |  |  |
| 4 | PŁUG DO ODŚNIEŻANIA( AlpS 301 lub równoważny o parametrach takich samych lub wyższych) |  | podać nazwę producenta ,typ, rok produkcji |
|  | Klasa : ciężka |  |  |
|  | Listwa zgarniająca: gumowa |  |  |
|  | Hydrauliczne sterowanie odkładnicą |  |  |
|  | Zabezpieczenie- uchylne lemiesze |  |  |
|  | Zaczep na przedni TUZ ciągnika |  |  |
|  | Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepu |  |  |
|  | Możliwość montażu chorągiewek |  |  |
|  | Oświetlenie obrysowe LED 12-24 V |  |  |
|  | Przyłącze elektryczne 12 V |  |  |
|  | Stopka podporowa |  |  |
|  | Odboje |  |  |
|  | Chorągiewki z zaciskami |  |  |
|  | Szerokość robocza maksymalna : 300 cm |  |  |
|  | Szerokość robocza minimalna : 263 cm |  |  |
|  | Wysokość lemiesza 83/107 cm |  |  |
|  | Hydrauliczny kąt skrętu w lewo i prawo : 30o |  |  |
|  | Kategoria zaczepu TUZ – II |  |  |
|  | Masa: 730 kg |  |  |
|  | Kolor malowania : pomarańcz – RAL 2011 |  |  |
| 5 | POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA ( SAHARA 240 lub równoważna o parametrach takich samych lub wyższych) |  | podać nazwę producenta ,typ, rok produkcji |
|  | Szerokość robocza : 240 cm |  |  |
|  | Zapotrzebowanie oleju : 10 – 40 l/min |  |  |
|  | Ciśnienie oleju : 150 bar |  |  |
|  | Pojemność zbiornika na sól: 1,60 m3 |  |  |
|  | Długość : 130 cm |  |  |
|  | Szerokość : 264 cm |  |  |
|  | Wysokość : 130 cm |  |  |
|  | Masa : 700 kg |  |  |